## Slide 1
Программный модуль
Альтаир
Система предиктивной аналитики работы установки погружного
электроцентробежного насоса в добывающей скважине

## Slide 2
Существующая схема
Применение существующей схемы
Доля ручного труда в обработке информации достигает 90%
Программные решения мало помогают специалистам
Достигнут предел снижения отказов УЭЦН
Проект
Альтаир
Обработка информации ТМ и БСИ полностью автоматизирована
Основные инженерные решения формируются программой
Достигается эффект снижения отказов УЭЦН
ООО «Финист-М»
Эффект достигается за счет:
●100%-го охвата исходных данных в едином программном комплексе
●Применения производственных алгоритмов бизнес-логики программы
Информация системы ТМ и БСИ по СУ ЭЦН
25 лет на рынке IT-технологий

## Slide 3
Описание проекта
Цель проекта
Снижение затрат на добычу нефти механизированным способом УЭЦН
Решаемые задачи
Сокращение отказов и аварий УЭЦН;
Сокращение ремонтов ТКРС;
Сокращение энергозатрат на подъем 1 тонны нефти;
Сокращение затрат на закупку дорогостоящего нефтепромыслового оборудования (УЭЦН, НКТ)
Почему это необходимо?
Более 40 лет добывающие предприятия не могут существенно (до нескольких лет) увеличить наработку на отказ УЭЦН несмотря на постоянное совершенствование технических характеристик оборудования;
Не снижается число аварий («полетов») УЭЦН;
Устарели регламенты технологической службы по работе с погружным оборудованием;
Современные цифровые СУ ЭЦН и программное обеспечение мало помогают инженерным службам промысла в решении текущих задач по работе с УЭЦН
ООО «Финист-М»
25 лет на рынке IT-технологий

## Slide 4
ООО «Финист-М»
Реализация проекта
Модуль предиктивной аналитики Альтаир был разработан в 2020 году на средства гранта Фонда содействия инновациям
Программный модуль входит в комплекс АПК «Меркурий» и имеет свидетельство о государственной регистрации права
В модуле применен ИИ (машинное обучение)
25 лет на рынке IT-технологий

## Slide 5: Этапы реализованного проекта
ООО «Финист-М»
Данные ТМ
по СУ ЭЦН
► Разработан механизм адаптации каждого типа СУ ЭЦН к протоколу MODBAS
► Достигнута необходимая частота сбора данных
► Данные по каждой скважине сохраняются на сервере
Алгоритмы
верхнего
уровня
► Разработан и протестирован алгоритма автоматического определения причины отказа УЭЦН (связь с ПДК)
► Разработан и протестирован механизм автоматических выводов и рекомендаций при сбоях в работе УЭЦН
Первичная
обработка
данных
►Совмещение и верификация данных СУ ЭЦН с данными ТМ.
►Обработка записей ТМ СУ ЭЦН – удаление лишних данных по признакам
1. Временного интервала
2. Некритичных параметров СУ ЭЦН
3. Приведение текстовых команд СУ ЭЦН к алгоритмам логической обработки
4. Приведение к общей структуре разовых уставок СУ ЭЦН
25 лет на рынке IT-технологий

## Slide 6
Схема работы модуля анализа отказов УЭЦН
ООО «Финист-М»
Группировка и обработка данных
Аргументы программы
Решение программы о причине отказа
Данные ТМ
Данные БСИ
Данные ПДК
Chart: 
| Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4
Ряд 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5
Ряд 2 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8
Ряд 3 | 2 | 2 | 3 | 5
Электронная Шахматка
25 лет на рынке IT-технологий

## Slide 7: Схема работы модуля анализа отказов УЭЦН
ООО «Финист-М»
Программа загружает данные ТМ, БСИ, ПДК, Электронной Шахматки. Загрузка данных производится в автоматическом режиме онлайн, загрузка данных БСИ – по запросу пользователя в автоматическом режиме
Алгоритм программы группирует данные БСИ, ТМ сравнивает их с данными Шахматки
Анализирует данные дефектации УЭЦН
Делает выводы о причине отказа, дает оценку действиям персонала (ЭПУ, технологическая служба)
Выдает свое решение о причине отказа УЭЦН, аргументирует доказательствами первоисточника
25 лет на рынке IT-технологий

## Slide 8
Схема работы модуля онлайнового контроля отказов УЭЦН
ООО «Финист-М»
Контроль параметров работы фонда УЭЦН
Аргументы программы
Рекомендации программы
Данные БСИ
Данные ТМ
Электронная Шахматка
25 лет на рынке IT-технологий

## Slide 9
ООО «Финист-М»
Схема работы модуля онлайнового контроля работы УЭЦН
Модуль на постоянной основе подключен к данным ТМ и Электронной Шахматки
На экране выведен весь фонд скважин УЭЦН с окраской по следующим признакам
Зеленый – работа УЭЦН в допустимых режимных параметрах
Желтый – работа УЭЦН с отклонением от заданного режима на определенную величину (зависит от типоразмера установки, частоты, текущего режима работы скважины)
Красный – эксплуатация УЭЦН в недопустимых пределах
Серый – УЭЦН, по которым зафиксирован отказ
Темно-серый – на скважинах стоят бригады ТКРС
При выборе скважины, которая работает не в режиме, программа выдает перечень аргументов, подтверждающих критический режим работы (отклонение по подаче, току нагрузки, давлению на приеме и т.д.). Здесь же дается перечень рекомендаций технологической службе по дальнейшей работе с УЭЦН
В протоколе событий программа дает собственную интеллектуальную оценку действий оператора, фиксируемых контроллером СУ ЭЦН
- Верные или нейтральные действия программа пропускает
- Критические действия, с точки зрения алгоритма, фиксируются в журнале событий и помечаются соответствующим образом. В дальнейшем это используется как аргумент для комиссии ПДК
25 лет на рынке IT-технологий

## Slide 10
ООО «Финист-М»
Интерфейс визуализация фонда скважин
Текущее состояние фонда показывает пользователю возможные проблемные скважины
25 лет на рынке IT-технологий

## Slide 11
ООО «Финист-М»
Интерфейс схемы машинного анализа
В момент остановки или при работе УЭЦН инструмент машинного анализа системы позволяет быстро оценить текущую ситуацию по работе погружного оборудования
25 лет на рынке IT-технологий

## Slide 12
ООО «Финист-М»
Интерфейс выводов и рекомендаций
Вывод и рекомендация выдается системой ИИ на экран в понятном для специалистов текстовом виде
Специалисту остается выбрать – следовать рекомендации программы или принять собственное решение
25 лет на рынке IT-технологий

## Slide 13
ООО «Финист-М»
ПДК
В случае отказа УЭЦН программа сравнит предложенные решения и фактические действия специалистов. Критерием оценки будет служить вывод комиссии ПДК
25 лет на рынке IT-технологий

## Slide 14
ООО «Финист-М»
Мультимедиа
Файлы мультимедиа
25 лет на рынке IT-технологий

## Slide 15
ООО «Финист-М»
http://www.stalkerltd.ru/
E-mail: referent@stalkerltd.ru
8-34643-33303
8-912-937-62-55
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ